## Slide 1: SONIC&ANOS交流
2020年6月

## Slide 2
1
目 录
SONiC简介
SONiC的优点及挑战
3
华智达ANOS解决方案
2
Notes: IDC: Networking Development Trends in Digital Transformation 2019.6

## Slide 3: OCP & SONiC
OCP：Open Compute Project，开放计算项目。是由Facebook联合Intel、Rackspace、高盛和Arista Networks在2011年发起的开源硬件组织，其使命是通过开放开源硬件技术，实现可扩展的计算，提供高效的服务器、存储和数据中心硬件设计，以减少数据中心的环境影响，致力于围绕网络、服务器、存储和OpenRack的开源贡献进行创新；
SONiC ：Software for Open Networking in the Cloud。是微软2016年3月开源的云网络开放软件，是构建网络设备（如交换机）所需功能的软件集合。它可以通过交换机抽象接口（SAI）运行在不同的ASIC平台。
2015年3月：在OCP峰会上，微软向OCP贡献SAI （Switch Abstraction Interface，交换机抽象接口）。当年7月，OCP正式接纳了SAI
2016年3月，在OCP峰会上，微软正式发布了SONiC ( Software for Open Networking in the Cloud)。SONiC的所有软件功能模块都是开源的
2017年5月，SONiC发布201705版本，对应SAI版本为0.9.4；业务主要是BGP,LAG,LLDP,QOS,SNMP,DHCP-RELAY等
2017年9月，SONiC发布201709版本，对应SAI版本为0.9.4；业务上增加ACL，IPV6,端口镜像等；
2017年12月，SONiC发布201712版本，对应SAI版本为1.0；业务TACACS,VLAN TRUNK等
2018年3月，SONiC发布201803版本，对应SAI版本为1.2； 业务上增加MAC老化，V6 ACL等
2018年7月，SONiC发布201807版本，对应SAI版本为1.3； 支持GRPC，增加Sonic架构及用户手册文档等
2018年11月，SONiC发布201811版本，对应SAI版本为1.3；支持路由GR,支持PFC，支持热重启等
2019年4月，SONiC发布201904版本，对应SAI版本为1.4；默认路由协议栈改为FRR，BGP-EVPN开始支持部分功能
2019年10月，SONiC发布201911版本，对应SAI版本为1.5；支持ZTP,sFLOW，VRF,子接口等；
Notes: Software for open network in the cloud

## Slide 4: SONiC在系统中的位置及设计理念
解耦
开发解耦
部署解耦
软硬件解耦：SAI层
业务解耦：基于数据(REDIS-DB)
硬件解耦：ONIE
系统解耦：Docker容器
开源复用
路由协议FRR
数据库：REDIS DB
协议栈：linux协议栈
业务：SNMP，LLDP等均为开源组件
Notes: Software for open network in the cloud

## Slide 5: 原生SONiC实现架构
SONiC将其功能分成几个主要的组件及容器：
Dhcp-relay：The dhcp-relay agent enables the relay of DHCP requests from a subnet with no DHCP server, to one or more DHCP servers on other subnets.
Pmon：设备硬件传感器监控，也包含风扇状态管理和信息收集。有告警时产生告警等
SNMP：Snmpd即snmp server 响应外部的snmp请求；Snmp-agent (sonic_ax_impl): 子代理，在snmpd收到请求后从sonic redis db中完成信息收集及反馈
LLDP：LLDP功能实现，
BGP：FRR路由协议栈，包含BGP,OSPF,ISIS等各路由协议
Teamd：实现LAG功能. "teamd" is a linux-based open-source implementation of LAG protocol. "teamsyncd" process allows the interaction between "teamd" and south-bound subsystems
Database：redis数据库容器引擎，管理config-db,app-db,counter-db,asic-db,state-db等；
Swss：各业务组件间的交互处理，如从app-db到asic-db的业务数据更新等
Syncd：业务数据向芯片中的转换处理，包含SAI API，ASIC SDK等；
CLI/sonic-cfggen：SONiC的业务配置界面以及配置系统配置处理
Notes: LLDP：链路层发现协议，是一种数据链路层协议。网络设备可通过在本地网络中发送LLDPDU来通告其他设备自身的状态。是一种能够使网络中的设备互相发现并通告状态、交互信息的协议。
LAG：链路聚合，两台交换机中的多个链路接口合并为一条
SWSS：交换机状态服务，提供数据库接口，让应用程序和网络交换硬件进行通信
Lldpmgr：监听CONDB中LLDP的东西并写入APPDB

## Slide 6: 原生SONiC实现—LLDP业务交互

## Slide 7: 原生SONiC实现—SNMP业务交互

## Slide 8: 原生SONiC实现—路由交互

## Slide 9: 原生SONiC实现—端口状态变化交互

## Slide 10: 原生SONiC实现—端口down的处理

## Slide 11: 原生SONiC典型流程-VRF创建
承载业务
复用内核处理流程，方便业务快速开发
复用内核，也带来流程及数据耦合紧密

## Slide 12: 原生SONiC典型流程-路由学习流程
承载业务
复用内核协议栈，减少重复开发，但带来依赖关系
路由需要写入内核，占用空间，以及影响性能及稳定性

## Slide 13: 原生SONiC业务协作实现特点
承载业务
按业务将相关数据处理分为不同的进程，采用多进程机制，
采用统一的模板，使用生产者、消费者模型
采用epoll机制监听数据表的变化
业务间的协作以面向数据方式，都通过REDIS DB来实现

## Slide 14
1
目 录
SONiC简介
SONiC的优点及挑战
3
华智达ANOS解决方案
2
Notes: IDC: Networking Development Trends in Digital Transformation 2019.6

## Slide 15: SONiC的优点
SAI标准化，软硬件解耦，可快速与ODM硬件集成
Docker容器化部署运行模式，跨平台兼容性好
开放的架构，引入其它业务的开源组件困难较小
热门的开源，有力量在不断推进系统完善

## Slide 16: SONiC应用挑战
各开源组件的业务配置途径多样，如FRR支持vtysh，配置数据各业务独自存储管理，分散，缺乏统一；（201911及后续版本增加了CLI、YANG模型通道，实现复杂度仍比较高）
Docker容器采用supervisiond进行进程加载及异常策略管理，缺乏及时的告警以及综合的策略配置及管理
接口、路由等业务功能与内核耦合过紧，新功能存在进度依赖，影响稳定性以及业务的扩展
路由还需要同时注入内核，影响处理性能以及容量性能
采用各种开源组件组合实现配置管理，以配置文件加载为主，基本满足DC场景使用要求（编排并生成配置文件）。但对命令行这种慢速配置，存在较长时间的暂态数据的异常处理机制不完善，在CT场景管理应用存在一定的挑战。

## Slide 17
1
目 录
SONiC简介
SONiC的优点及挑战
3
华智达ANOS实现
2
Notes: IDC: Networking Development Trends in Digital Transformation 2019.6

## Slide 18: 华智达解决方案—整体架构
  极简控制管理核心：ANP控制器包含ANPM(ANP Manager)与ANPC(ANP Controller)两部分，负责用户与设备的管理，策略与配置的下发，运行状态与告警的监控等
  灵活开放网络操作系统：华智达ANOS基于SONiC开源软件商用化完善与增强。组件仓库发布模式，支持多场景、多产品形态；统一业务配置管理，提供开放gRPC接口，支可集成第三方网管
  大容量/高性能产品，集成第三方交换机：华智达提供多系列交换机产品，提供GE/10GE/25GE/100GE等多种接口；开放网络生态，可集成第三方白盒交换机
VPN
FRR
OAM
监控
协议平台
系统管理
业务支撑
应用APP
操作维护
华智达ANOS
ANPM/C
控制管理
转发业务
第三方交换机
REST
NetConf
第三方组件
API
gRPC
第三方
白盒交换机
ES系列交换机
CS系列交换机
第三方网管
gRPC

## Slide 19: 华智达ANOS(Autonomous Network Operating System)整体架构
  组件仓库，适配多场景/多产品形态：业务组件动态加载/卸载。通过组件灵活组合，支持多种应用场景（数据中心网络/园区网等）、多种形态产品（盒式、集中框式、分布框式、堆叠等）
  开放架构，支持第三方组件： 提供API编程接口支持第三方组件的安装、运行
  面向大型设备的系统优化：优化内存管理、计算分时处理，满足大型设备大容量、高性能要求；业务组件分布式部署、业务数据快速同步
  智能化统一运维管理：统一业务配置管理，提供gPRC统一通道接口；支持多种配置呈现界面，实现高效、精准的智能化
网络驱动
风扇/电源/LED
平台驱动
SAI接口
收发器
ASIC
ONIE
ONL
ANOS业务组件
白盒硬件
协议平台组件
APP组件
ASIC-DB
CONF-DB
SWSS组件
Sysmgr
组件
CML组件
DB组件
。。。
netconf
KLISH
WEB
自研组件
第三方
组件
第三方组件

## Slide 20: 华智达ANOS实现架构
集成SONiC容器化模式及架构，增加了系统管理，统一了配置界面
针对DC、园区等场景，完善ACL/QOS、EVPN/VXLAN、组播等关键特性
协议收发包、接口创建等将从内核独立出来，与内核解耦（已规划，还未实施）

## Slide 21: ANOS交换机/ipran系统业务架构
风扇/电源/LED
ASIC
组件加载管理
硬件平台驱动
硬件
BSP及驱动
Linux
组件
Socket报文收发
PMON
boot
CFG-DB
Netconf server
ARP/ND
telnet
ssh
用户态
内核接口管理
Ping /trace
主备管理
机架图
系统支撑
Linux软转发
内核路由管理
ASIC驱动IO
Web server
Klish(cli)
SNMP agent
GRPC
telnet/ssh
Web gui
Netconf client
Snmp server
CML
If-cfg
vrf-cfg
acl-cfg
xxxmng
BGP
ospf
static
Arp
AAA
…
DHCP
qos
vpls
LDP
BGP
OSPF
ISIS
RIP
PIM
LDP
静态
zebra
NB表
NH表
IF表
RIB
LSP
MAC
VNI
PW
。。。
。。。
APP-DB
AISC-DB
FPMSYNCD
neighborsy
vlanmgr
portsyncd
orchagent
teamsyncd
cfgmgr
Br-mgr
intf-mgr
。。。
SYNCD
接口拔插中断管理
TACACS
RADIUS
8021X
DHCP
Syslog告警
Mirror/sflow
APP应用
ERPS
IPSEC.
运维管理
认证/审计
SNOOPING.
。。。
端口资源管理
进程运行监控管理
接口PHY
路由协议组件
进程/组件
功能组件/模块
基础功能组件/模块
Linux或lib库组件
Notes: Neighborsyncd, portsyncd, teamsyncd 从app-db以及从内核接收相关数据，然后转换为orchagent需要的表项写入app db；
Xxx mgr将配置的数据通过命令（后续改为netlink接口）写入内核，同时将表项转换到APP DB，提供给orchagent使用；

## Slide 22: ANOS目录说明
代码目录说明：
ANOS-FRR：ANOS协议组件代码目录
ANOS-KLISH：ANOS命令行组件代码目录
ANOS-SONIC：ANOS业务处理以及SAI接口代码目录

## Slide 23: ANOS目录说明-命令配置组件
代码目录说明：
anos_cli：配置命令xlsx文件，以及脚本编译的xml文件
anos_cli_common：公共头文件
anos_cli_modules：anos业务配置参数打包/解包处理文件
anos_klish：klish命令行解析模块文件
debugdispatch：实时debug信息显示处理文件
klish_xml_autogen：将命令xlxs内容转换为命令xml的处理工具文件
syslog：syslog业务处理文件
target：编译结果存放目录
xxx.sh：编译及打包脚本文件

## Slide 24: ANOS目录说明-FRR协议组件
代码目录说明：
deps：保存frr需要使用的deb依赖包文件目录
frr：frr各协议源码文件目录
Frr子目录说明：
bfdd：bfd协议代码目录文件
bgpd：bgp协议代码目录文件
Eigrpd：eigrp协议代码目录文件
Isisd：isis协议代码目录文件
Ldpd: ldp协议代码目录文件
Ospfd：ospf协议代码目录文件
。。。

## Slide 25: ANOS目录说明-SONiC框架组件
代码目录说明：
Device：各厂家的白盒硬件型号及相关的配置文件
Docker-repo：Docker仓库目录
Dockers：sonic系统各个docker的编译及打包配置文件
Files：系统bin文件打包需要的相关配置模板或配置文件
Platform：各芯片的版本相关docker编译配置文件
Rules：src目录下的各个目录的编译规则文件
Sonic-slave：SONiC编译的基础docker编译配置文件
Sonic-slave-stretch：SONiC编译的基础docker编译配置文件
Src：SONiC各业务源码文件目录
Target：编译结果存放目录
Xxx.sh：编译及打包脚本文件
SONiC编译过程：
SONIC编译中，先编译创建基础docker容器，在容器内进行其它业务的编译及docker的打包。
docker容器的编译及配置见 sonic-slave-stretch 目录下的Dockerfile 文件
整体编译时先执行SONiC根目录下的Makefile，在Makefile中调用执行Makefile.work文件；在Makefile.work文件中再调用到slave.mk进行各docker的编译和打包处理

## Slide 26: ANOS目录说明-业务源码SRC目录说明
SRC关键目录说明（各独立业务的说明 略，重点描述公共的）：
Sonic-sairedis： sai redis数据库操作相关的代码目录，包含sai的接口定义、公共sai操作（create,set,remove）库函数、syncd进程等代码文件
Sonic-swss：swss处理代码目录，其中cfgmgr是业务对配置管理表进行相关处理的代码目录（各业务的mgr都是独立进程），orchagent是各业务表汇总处理的目录（各业务处理都在orch一个进程中执行）；fpmsyncd是路由协议（frr）的数据向app db的同步处理代码；
Sonic-swss-common：swss业务表处理的抽象类封装库（代码在common子目录中），包含：生产者表类、生产者状态表类、消费者表类，Notification通知类等；
Sonic-utilities：sonic的CLI命令接口，主要是python语言实现的各业务配置及查询命令；

## Slide 27: 华智达ANOS实现架构-数据同步
SYNCD调用SAI处理结果的status并没有返回给SWSS（syncd_main中没有没有对返回值进行处理）
SYNCD对SAI的get操作通过getresponse 方式通知并返回数据
VID中的48bit是一个单调递增的值，主要用于生成建立与RID的对应关系。RID的48bit中不同TYPE有不同的含义
subscribeState
读取数据
Producerstate
生成APP-DB
consumer处理数据
consumerstate
消费数据，调用SAI处理， create生成OID(VID） 。返回调用结果
XXXORCH订阅(select)
SAI处理数据后，调用g_aiscState producertable生产ASIC-DB数据对
Syncd 订阅
(select)
Syncd 中consumertable消费数据; 根据op操作调用SAI处理
SAI Create进行ASIC处理，更新OID（RID）;
若成功再更新RID-VID映射关系（本地&db)
SAI set等操作先检查VID-RID，通过再进行后续处理
CONFIG-DB
数据变化
XXXMGRD加入consumer

## Slide 28: 华智达ANOS实现架构-SAI接口或属性修改（待补充）
增加一个SAI API接口的修改：
增加SAI属性的修改（saixxx.h？， src\sonic-sairedis\meta\saiserialize.cpp,xxx，src\sonic-sairedis\SAI\meta\saiserialize.c

## Slide 29: 华智达ANOS实现-配置管理统一
采用gRPC接口，统一配置管理对外，实现呈现层与配置模型的解耦
使用Redis-DB实现配置的分发与同步，可支持外部直管，也支持采用ANOS的配置界面管理

## Slide 30: 华智达ANOS实现—日志及告警的统一
snmp Trap
snmpd
snmp agent
App
syslog server
SONiC系统
CounterDB
StateDB
Log库
文件系统
/var/log/sonic
读取counter和状态DB
根据MIB定义写入DB
Trap上报
网管
snmp get/set
snmp trap
trap库
syslogd
1 业务产生告警或日志，调用syslog接口通过udp socket发送到syslog模块
2.syslog将信息存入缓存队列，并根据syslog的配置对缓存中的数据逐个处理
3.对接收到的数据根据配置进行持久化
4.对数据根据配置写入db（buffer管理，告警清单管理）
5.对数据根据配置向外部syslog服务器发送处理
6.对数据根据配置向snmp trap服务器发送处理
1
2
3
4
5
6

## Slide 31: 华智达ANOS实现—ACL实现
KLISH
CML
变更发布
ACL 数据来源两部分：
用户通过CLI等通道进行的业务配置
内部APP功能生成的动态ACL，主要有BGP flow-special； COPP相关的ACL（协议白名单等）
用户配置流程：
1） 通过KLISH等通道下发规则条目
2） CML完成规则解析并更新CONFIG中的ACL规则表；
3） CML完成更新后发布db-change
4） ACMMGR通过订阅的db消息收到变化通知，对数据按ASIC的模型进行数据整合，更新到APP-DB
5） SWSS的消费者模型类接收到ACL变化，将数据整合更新的ASIC-DB；
6）SYNCD将ASIC的变化更新到ASIC
APP数据流程：
1） APP调用ACL的LIB接口动态生成ACL规则数据，写入APP-DB
2） SWSS对数据处理并更新到ASIC DB
3） SYNCD将ASIC DB的变化更新到ASIC

## Slide 32: 华智达ANOS实现—EVPN
（6）
（8）
（5）
（7）
（10）
（1）
Database container
Bgpd/evpn
zebra
fpmsyncd
User space
Kernel space
Hardware
orchagent
Redis-server
APPL_DB
ASIC_DB
Syncd
SAI api
ASIC sdk
Frr container
Syncd container
Swss container
Network drivers
ASIC drivers
Transceivers
ASIC
（3）
（2）
（4）
（9）
1.Bgpd从内核收取bgp update报文并解析
2.有效的bgp/evpn报文，将在bgpd中计算产生best path下发给zebra
3.Zebra比较收到的路由并综合计算best path路由，下发到内核
4.Zebra同时将best path路由通过netlink发送给fpmsyncd。
5.Fpmsyncd将路由信息安装到APPL_DB
6.Orchagent中的相关orch订阅了APPL_DB表项，处理路由表更新。
7.Orchagent处理完后写入ASIC_DB表
8.Syncd接收ASIC_DB表项更新消息
9.Syncd处理完后通过SAI API和ASIC sdk下发至ASIC驱动。
10.ASIC驱动将路由表下发到ASIC

## Slide 33: 华智达ANOS实现架构-接口
接口概念：面板口、VLANIF、BRIDGEIF、LAG(IF)；VLAN、BRIDGE、面板子接口、LOOPBAK
二层接口：面板口（默认，可切换为三层路由口），VLAN、BRIDGE、LAG、面板子接口
三层接口：面板口（切换三层，配IP）、VLANIF、BRIDGEIF、LAG(配置IP）

## Slide 34
谢谢！
Thank You！